# Расчёт подсетей предприятия.

При выборе адресов для частной сети следует руководствоваться рекомендациями RFC 1918. RFC 1918 определяет адресные пространства, выделенные для организации частных сетей.

Выберем адресное пространство из диапазона адресов 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (сеть 192.168.0.0/16)

После выбора адресного пространства его необходимо распределить между отделами и филиалами, серверной частью и ядром сети.

С учетом масштабирования и агрегирования выбираем следующие подсети:

# - подсеть Отдела №1 – 31*1,5=47 адрес

- подсеть Отдела №2 (+ подсеть отдела №4) – 45*1,5+15=83 адресов

# - подсеть Серверной – 6*1,5=9 адресов

- подсеть филиалов (n=4) – 21+12+12+19=64 адресов (в данной подсети выделим четыре сегмента для каждого филиала в отдельности)

Для связи маршрутизаторов устанавливаем соединения типа Point-to-Point (PtP).

Определим необходимые в данной задаче подсети:

| Подсеть | Адреса | Маска | Выделенные адреса |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел №1 | 47 | 26 | 64 (126) |
| Отдел №2 (+ Отдел №4) | 83 | 25 | 128 (126) |
| Отдел №3 | 23 | 27 | 32 (62) |
| Серверная часть | 9 | 28 | 16 (30) |
| Филиал 1 | 21 | 27 | 32 (62) |
| Филиал 2 | 19 | 27 | 32 (30) |
| Филиал 3 | 12 | 28 | 16 (14) |
| Филиал 4 | 12 | 28 | 16 (14) |
| Всего филиалы | 96 | 25 | 128 (126) |
| PtP №1 | 2 | 30 | 4 (2) |
| PtP №2 | 2 | 30 | 4 (2) |
| PtP №3 | 2 | 30 | 4 (2) |
| PtP №4 | 2 | 30 | 4 (2) |
| PtP №5 | 2 | 30 | 4 (2) |
| Всего | 356 | 23 | 512 (510) |

Для Отдела №1 выделена сеть маской 26, для Отдела №2 – сеть с маской 25, для Отдела №3 – сеть с маской 27, для серверной части – сеть с маской 28, для филиалов – сеть с маской 25 (для Филиалов №1,2 выделена сети с маской 27, для филиалов №3 и №4 сети с маской 28). Вся сеть описывается маской 23. Для соединения маршрутизаторов выделены 5 сетей с маской 30.

Возьмем сеть 192.168.0.0/16.

Сеть 192.168.0.0/16 содержит 128 подсетей с маской 23 по 512 адресов. Для всей сети выделим одну из этих сетей, например: 192.168.0.0/23.

Сеть: 192.168.2.0/23 (512 адресов, диапазон 192.168.0.0-192.168.1.255).

Маска: 255.255.254.0 (11111111.11111111.11111110.00000000).

# Разделим ее на две части, увеличив маску на 1

192.168.0.0/23 = 192.168.0.0/24 (256 адреса) + 192.168.1.0/24 (256 адреса)

Маска: 255.255.255.0 (11111111.11111111.11111111.00000000)

Берем сеть 192.168.0.0/24 и делим ее на 2 части увеличивая маску на 1:

192.168.0.0/24 = 192.168.0.0/25 (128 адресов) + 192.168.0.128/25 (128 адресов).

маска: 255.255.255.128  (11111111.11111111.11111111.10000000)

Выделяем сеть 192.168.0.0/25  Отделу №2 (с учетом того, что со временем к Отделу №2 может добавиться отдел №4).

Берем сеть 192.168.0.128/25 и делим еще на 2 части, увеличив маску на 1:

192.168.0.128/25 = 192.168.0.128/26 (64 адреса) + 192.168.0.192/26 (64 адреса)

маска: 255.255.255.192 (11111111.11111111.11111111.11000000)

Выделяем сеть 192.168.0.128/26 (64 адреса) для отдела 1.

Сеть 192.168.0.192/26 делим на 2 части, увеличив маску на 1:

192.168.0.192/26 = 192.168.0.192/27 (32 адреса) + 192.168.0.224/27 (32 адреса)

маска: 255.255.255.224 (11111111.11111111.11111111.11100000)

Выделяем сеть 192.168.0.192/27 (32 адреса) для отдела 3.

Сеть 192.168.0.224/27 делим на 2 части, увеличив маску на 1:

192.168.0.224/27 = 192.168.0.224/28 (16 адресов) + 192.168.0.240/28 (16 адресов)

маска: 255.255.255.240 (11111111.11111111.11111111.11110000)

Выделяем сеть 192.168.0.224/28 (16 адреса) для серверной сети.

Берем сеть 192.168.1.0/24 (256 адреса) и делим ее на две части:

192.168.1.0/24 = 192.168.1.0/25 (128 адресов) + 192.168.1.128/25 (128 адресов).

Сеть 192.168.1.0/25 (128 адресов) – выделим под филиалы. Адреса распределятся следующим образом:

192.168.1.0/27 – для Филиала №1

192.168.1.32/27 – для Филиала №2

192.168.1.64/28 – для Филиала №3

192.168.1.80/28 – для Филиала №4

Для соединений PtP сегментируем сеть 192.168.1.96/27 (32 адреса), она содержит 8 сетей с маской 30 по 4 адреса:

192.168.1.96/27= .96/30 + .100/30 +.104/30 +.108/30 +.112/30 +.116/30

+ .120/30 +.124/30

Выделим сети 192.168.1.96/30, 192.168.1.100/30, 192.168.1.104/30, 192.168.1.108/30, 192.168.1.112/30 для соединений PtP.

Итого:

- Для Отдела №1 выделена сеть 192.168.0.128/26

- Для отдела №2 выделена сеть 192.168.0.0/25

- Для отдела №3 выделена сеть 192.168.0.192/27

- Для Серверной сети выделена сеть 192.168.0.224/28

- Для Филиала №1 выделена сеть 192.168.1.0/27

- Для Филиала №2 выделена сеть 192.168.1.32/27

- Для Филиала №3 выделена сеть 192.168.1.64/28

- Для Филиала №4 выделена сеть 192.168.1.80/28

- Вся сеть для филиалов: 192.168.1.0/25

- Для соединений PtP маршрутизаторов выделены сети:

-G1-G2: 192.168.1.96/30;

- G2-G3: 192.168.1.100/30;

- G3-G4: 192.168.1.104/30;

- G4-G5: 192.168.1.108/30;

- G5-G1: 192.168.1.112/30.

Не востребованными остались сети:

192.168.0.240/26 (16 адресов)

192.168.1.128/25 (128 адреса)

192.168.1.120/30 (4 адреса)

192.168.1.124/30 (4 адреса)

Таблица маршрутизации для сети

Определим адреса и интерфейсы для всех маршрутизаторов:

| Маршрутизатор | Сеть | Адрес | Интерфейс |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 192.168.0.128/26 | 192.168.0.129 | E0 |
|  | 192.168.1.96/30 | 192.168.1.97 | S0 |
|  | 192.168.1.112/30 | 192.242.3.114 | S1 |
| G2 | 192.168.0.224/28 | 192.168.0.225 | E0 |
|  | 192.168.1.100/30 | 192.168.1.101 | S0 |
|  | 192.168.1.96/30 | 192.168.1.98 | S1 |
| G3 | 192.168.0.0/25 | 192.168.0.1 | E0 |
|  | 192.168.1.104/30 | 192.168.1.105 | S0 |
|  | 192.168.1.100/30 | 192.168.1.102 | S1 |
| G4 | 192.168.0.192/26 | 192.168.0.193 | E0 |
|  | 192.168.1.104/30 | 192.168.1.106 | S1 |
|  | 192.168.1.108/30 | 192.168.1.109 | S0 |
| G5 | 192.168.1.0/27 | 192.168.1.1 | E0 |
|  | 192.168.1.32/27 | 192.168.1.33 | E1 |
|  | 192.168.1.64/28 | 192.168.1.65 | E2 |
|  | 192.168.1.80/28 | 192.168.1.81 | E3 |
|  | 192.168.1.108/30 | 192.168.1.110 | S1 |
|  | 192.168.1.112/30 | 192.168.1.113 | S0 |

Составим таблицы маршрутов для каждого маршрутизатора:

Таблица маршрутов для G1

| Destination | Mask | Gateway | Interface |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.0.128 | 255.255.255.192 | 192.168.0.129 | E0 |
| 192.168.0.224 | 255.255.255.240 | 192.168.1.101 | S0 |
| 192.168.0.0 | 255.255.255.128 | 192.168.1.101 | S0 |
| 192.168.0.192 | 255.255.255.224 | 192.168.1.101 | S0 |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.192 | 192.168.1.101 | S0 |

Таблица маршрутов для G2

| Destination | Mask | Gateway | Interface |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.0.128 | 255.255.255.192 | 192.168.1.97 | S0 |
| 192.168.0.224 | 255.255.255.240 | 192.168.0.225 | E0 |
| 192.168.0. 0 | 255.255.255.128 | 192.168.1.105 | S0 |
| 192.168.0.192 | 255.255.255.224 | 192.168.1.105 | S0 |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.192 | 192.168.1.105 | S0 |

Таблица маршрутов для G3

| Destination | Mask | Gateway | Interface |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.0.128 | 255.255.255.192 | 192.168.1.98 | S1 |
| 192.168.0.224 | 255.255.255.240 | 192.168.1.98 | S1 |
| 192.168.0.0 | 255.255.255.128 | 192.168.0.1 | E0 |
| 192.168.0.192 | 255.255.255.224 | 192.168.1.106 | S1 |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.192 | 192.168.1.106 | S1 |

Таблица маршрутов для G4

| Destination | Mask | Gateway | Interface |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.0.128 | 255.255.255.192 | 192.168.1.102 | S1 |
| 192.168.0.224 | 255.255.255.240 | 192.168.1.102 | S1 |
| 192.168.0.0 | 255.255.255.128 | 192.168.1.102 | S1 |
| 192.168.0.192 | 255.255.255.224 | 192.168.1.192 | E0 |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.192 | 192.168.1.110 | S1 |

Таблица маршрутов для G5

| Destination | Mask | Gateway | Interface |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.0.128 | 255.255.255.192 | 192.168.1.114 | S1 |
| 192.168.0.224 | 255.255.255.240 | 192.168.1.114 | S1 |
| 192.168.0.0 | 255.255.255.128 | 192.168.1.114 | S1 |
| 192.168.0.192 | 255.255.255.224 | 192.168.1.114 | S1 |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.224 | 192.168.1.1 | E0 |
| 192.168.1.32 | 255.255.255.224 | 192.168.1.33 | E1 |
| 192.168.1.64 | 255.255.255.240 | 192.168.1.65 | E2 |
| 192.168.1.80 | 255.255.255.240 | 192.168.3.81 | E3 |

Схема сети

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – СПб.: Питер, 2001. – 672 с.

- Шиндер Д.Л. Основы компьютерных сетей.: пер. с английского. – М.: издательский дом «Вильямс», 2003. – 656с.

# Text boxes

Отдел 2

45 хостов

Отдел 1

31 хостов

Филиал 2

19 хостов

Филиал 1

21 хост

Отдел 3

15 хостов

Ядро сети

Филиал 4

12 хостов

Филиал 3

12 хостов

Серверная сеть

6 хостов

G1

G2

G3

G4

G5